## Slide 1
康复科重症患者
电动起立床训练
注意事项及实施要点
科室：康复医学科 | 日期：2026年

## Slide 2
一、训练目的
TRAINING OBJECTIVES

## Slide 3
核心目标：预防并发症与改善功能
针对长期卧床患者的五大核心干预方向。
预防长期卧床并发症
重点防范：压疮、肺部感染、深静脉血栓及体位性低血压。
改善心肺与循环功能
增加回心血量，提高患者对直立位体的耐受性。
促进内脏功能恢复
刺激胃肠蠕动，显著改善消化功能与排尿功能。
增强负重与行走基础
强化躯干及下肢负重能力，为后续站立行走打基础。

## Slide 4
神经心理层面的干预价值
除了生理机能，直立位对意识与认知的积极影响。
改善意识与认知状态
直立位提供的视觉与前庭刺激有助于唤醒意识。
调节情绪状态
打破长期仰卧的封闭感，改善患者抑郁或焦虑情绪。
视觉与前庭刺激
促进神经网络激活

## Slide 5
二、适用人群
INDICATIONS

## Slide 6
主要适应症分类
涵盖重症、神经损伤及体弱人群的直立康复需求。
重症与意识障碍
• 重症卧床患者
• 存在意识障碍者
• 清醒但无法自主站立者
神经损伤早期
• 脑卒中恢复期
• 脑外伤术后
• 脊髓损伤患者
• 重症康复早期阶段
体弱与耐受不良
• 体质虚弱、肌力差
• 体位不耐受者
• 长期卧床需逐步适应者
康复过渡期
• 需逐步进行直立康复
• 重症恢复期患者

## Slide 7
三、禁忌证
CONTRAINDICATIONS (ABSOLUTE)

## Slide 8
绝对禁止训练的六类情况
生命体征不稳、急性出血、严重骨折等均属红线。
生命体征不稳定
休克、严重心律失常
未控制的高血压
颅内病变急性期
颅内压增高
脑出血急性期、新发脑梗
骨骼系统风险
严重下肢骨折未固定
关节脱位、DVT急性期
血液与循环风险
严重贫血
体位性低血压晕厥史
心肺功能衰竭
严重心衰
呼吸衰竭
脊柱损伤
不稳定胸腰椎损伤
严禁扭转或负重

## Slide 9
四、训练前准备
PRE-TRAINING PREPARATION

## Slide 10
实施前的四大准备步骤
评估、告知、环境整理与物品准备缺一不可。
01
全面评估
生命体征、意识、肌力
疼痛评分、皮肤状况
各类管路固定情况
02
知情告知
向家属或患者说明目的
解释配合要点
签署知情同意书
03
环境与身体
移除床单位障碍物
排空大小便
避免饱腹(餐后1h)
04
急救物品
检查固定带、软垫
监护仪处于备用状态
备好急救药品设备

## Slide 11
五、操作实施要点
STANDARD OPERATING PROCEDURE

## Slide 12
体位摆放与固定规范
正确的体位是防止继发性损伤的基础。
初始体位与舒适化
患者仰卧，头胸部垫枕，保持舒适中立位。
三点式约束固定
胸部、髋部、膝部分别使用约束带，松紧适宜。
足部防下垂管理
足部放置踏板，保持踝背屈90°，严防足下垂。
踝背屈 90°
防止足下垂畸形

## Slide 13
角度递增与时间控制标准
遵循“低起点、慢增量”的原则，确保患者安全耐受。
首次起步角度
15°—30°
根据患者耐受度选择起始点
每次升高幅度
5°—10°
逐步适应，严禁快速大幅升降
单次训练时长
20—30min
从5-10分钟开始，耐受后递增

## Slide 14
六、注意事项
KEY PRECAUTIONS

## Slide 15
应急处理与安全防护细节
突发症状应对、固定带管理及特殊患者护理要点。
突发不适立即放平
出现头晕、心慌、面色苍白、出冷汗时，立即停止并放平。
固定带松紧管理
不可过紧，避免压迫胸廓影响呼吸；脊柱不稳者禁扭转。
管路与感觉障碍
防气管插管、引流管牵拉脱出；下肢感觉障碍者防压伤。
严禁无人看护
训练后监测血压并记录；严禁快速升降或超角度训练。

## Slide 16
七、常见问题与处理
TROUBLESHOOTING

## Slide 17
常见不良反应的应对策略
针对不同症状采取针对性的调整措施。
头晕、低血压
• 立即降低角度
• 给予吸氧
• 必要时补液支持
恶心、出汗
• 暂停训练
• 协助患者休息
• 症状缓解后再尝试
腰背部不适
• 增加软垫支撑
• 适当减小训练角度
管路滑脱风险
• 妥善固定各类管路
• 安排专人全程看护

## Slide 18
八、总结要点
SUMMARY & KEY TAKEAWAYS

## Slide 19
重症患者康复安全的四大支柱
医技护协作，共同保障康复治疗的顺利实施。
01
安全第一
评估—准备
监护—应急处理
02
循序渐进
角度由低到高
时间由短到长
03
严密观察
生命体征、面色
主诉、管路状态
04
规范固定
防跌倒、防压伤
防足下垂

## Slide 20
感谢聆听
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
Devnors AI 生成